## Slide 1
Das Deutsche Energieberater-Netzwerk e.V.
gegründet 2002
über 700 unabhängig arbeitende Ingenieure, Architekten, Techniker und Handwerksmeister
Beratungs- und Planungsleistungen zum energiesparenden Bauen und Modernisieren von Gebäuden.
Neutralität und Unabhängigkeit: Die Mitglieder beziehen bei ihrer Tätigkeit keinerlei Provisionen oder sonstige zweckgebundenen Zuwendungen von Herstellern, Handwerkern oder Händlern.
www.deutsches-energieberaternetzwerk.de
info@den-ev.de
Berliner Straße 257
63067 Offenbach
Telefon: 069-138 2633-40
Fax: 069-138 2633-45
Das lässt sich durch eine gute Energieberatung vermeiden.
Wie viel Energie verbraucht mein Haus?
Was kann ich machen, um Energie einzusparen?
Kann ich mein Eigentum zum „Energiespar-Haus“ umwandeln?
Habe ich Anspruch auf eine staatliche Förderung?
Notes: Vorstellung des DEN e.V.
Kernkompetenz unabhängige Energieberatung.

## Slide 2
Chart: Anteil am Endenergiebedarf
| Verkehr | Haushalte | Gewerbe | Industrie
Anteil am Energieverbrauch | 2696 | 2394 | 1480 | 2581
Quelle: BMWi, Energieeffizienz in Zahlen
Entwicklung und Trends in Deutschland 2018
Datenstand: 2016
Chart: Anteil an der CO2 Emission
| Haushalte | Gewerbe | Industrie | Verkehr
Anteil Mio to. | 190.2 | 48 | 152.5 | 225.3
Quelle: BMWi, Energieeffizienz in Zahlen
Entwicklung und Trends in Deutschland 2018
Datenstand: 2017
Chart: 
Kohle | 22.2
Mineralöle | 34.6
Gase | 23.7
Kernenergie | 6.1
Erneuerbare | 13.1
Notes: Die „Haushalte“ erzeugen fast 1/3 der gesamten CO₂-Emissionen. Daher ist hier ein großes Einsparpotential gegeben.
In 2017 betrug der Anteil erneuerbarer Energien nur 13,1% der insgesamt aufgewendeten Energie. Verlässliche belastbares Zahlenmaterial ist hier schwierig zu bekommen.

## Slide 3
18,8 Mio. Wohngebäude
Chart: 
| MFH | EFH/ZFH
Anzahl | 3.2 | 15.6
3,7 Mrd. m2 Wohnfläche
Chart: 
| MFH | EFH/ZFH
Anzahl | 21.5 | 18.8
40,3 Mio Wohneinheiten
Chart: 
| MFH | EFH/ZFH
Mrd. m2 Wohnfläche | 1.5 | 2.2
Quelle: dena-Gebäudereport Kompakt 2018
Statistiken und Analysen zur Energieeffizienz im Gebäudebestand
83% sind Ein- oder Zweifamilienhäuser
Notes: Die Zielgruppe sind eindeutig Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern (83%).

## Slide 4
Chart: Energieanteile in Wohngebäuden
| Raumwärme | Warmwasser | Beleuchtung | Klima
Energieanteile in TWh | 462 | 96 | 10 | 1
81% der Energie wenden wir zum Heizen der Gebäude auf!
EFH/ZFH | Anzahl | Prozent | Durchschnittl. Energiebedarf
vor 1918 | 2.200.658 | 14,8 % | 226 kWh/m²a
1918-1948 | 2.045.435 | 13,7 % | 237,5 kWh/m²a
1949-1957 | 1.476.720 | 9,9 % | 235,2 kWh/m²a
1958-1968 | 2.357.250 | 15,8 % | 231,9 kWh/m²a
1969-1978 | 1.940.167 | 13 % | 213,5 kWh/m²a
1979-1987 | 1.585.337 | 10,7 % | 168,9 kWh/m²a
1988-1993 | 777.809 | 5,2 % | 148,5 kWh/m²a
1994-2001 | 1.456.447 | 9,8 % | 116 kWh/m²a
2002-2008 | 1.044.512 | 7 % | 91,8 kWh/m²a
Gesamt | 14.884.335 |  | 
Quelle: Dietmar Walberg
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.
Datenstand: 05/2012
Notes: 81% der Energie wird für die Raumwärme aufgewendet. 67,2% der Gebäude sind vor 1978 errichtet worden und benötigen im Schnitt 220 kWh/m²a Energie, die wenigsten davon sind energetisch saniert. Der tatsächliche Energiebedarf liegt oft meist weit über diesem Durchschnittswert.

## Slide 5
Chart: Anteil sanierter Gebäude in Prozent
| Außenwand | Dach | Kellerdecke
Anteil EZFH | 27 | 55 | 14
Anteil MFH | 38 | 64 | 14
Quelle: dena-Gebäudereport Kompakt 2018
Statistiken und Analysen zur Energieeffizienz im Gebäudebestand
Für weniger als die Hälfte der Sanierungen wurden Fördermittel in Anspruch genommen.
Notes: Die „Sanierungsquote“ im Jahr 2018. Auch hier gibt es wenig Zahlenmaterial.

## Slide 6
Energieträger | ca. Kosten pro kWh | Kosten für 10.000 kWh | Kosten für 50.000 kWh
Erdgas | 6,08 ct/kWh | 608,00 € | 3.040,00 €
Strom | 30 ct/kWh | 3.000,00 € | 15.000,00 €
Pellets | 5,09 ct/kWh | 509,00 € | 2.545,00 €
Heizöl | 7,08 ct/kWh | 707,90 € | 3.539,50 €
Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand: Mai 2019
Energiekosten
Notes: Mit weiter steigende Energiekosten ist zu rechnen.

## Slide 7
378 kWh/m²a * 138 m² = 52.164 kWh/a
EFH Baujahr ca. 1929
238 kWh/m²a * 138 m² = 32.844 kWh/a
aus Tabelle nach Baujahr:
Heizung: Gas Niedertemperatur, BJ 1990
Notes: Beispielhaus (eigene Immobilie, saniert 2014)

## Slide 8
Wärmeverluste reduzieren
effizientere Anlagentechnik
Thermografieaufnahmen haben keinen Bezug zum Beispielhaus und zeigen Schwachstellen anderer Häuser. Quelle: InDiGuD
255,38€
190,55€
454,54€
1.357,66€
813,99€
660,61€
113,27€
108,65€
Notes: In der Energiebilanz ist, ausgehend von einem Gaspreis von 0,0608€/kWh, auch der entsprechende Jahresbetrag an Energiekosten für die einzelnen Energieanteile dargestellt. Auffällig ist der hohe Heizungsverlust (zum Teil auch der Berechnung mit der 18859 geschuldet).
Die Thermographie-Bilder zeigen an einigen (anderen) Beispielhäusern wo oft Schwachstellen zu finden sind.

## Slide 9
Dach
Dachflächenfenster
Fassade
Eingangstür
Fenster
unterste Geschossdecke
Aufsparrendämmung
Zwischensparrendämmung
Zusatzdämmung
Wärmedämmverbundsystem
(WDVS)
neue Dachflächenfenster
neue Fenster
neue Eingangstür
EnEV: 0,24 W/m²K
Einzelmaßnahme: 0,14 W/m²K
EnEV: 0,24 W/m²K
Einzelmaßnahme: 0,20 W/m²K
EnEV: 0,30 W/m²K
Einzelmaßnahme: 0,25 W/m²K
Einzelmaßnahme: 1,3 W/m²K
EnEV: 1,3 W/m²K
Einzelmaßnahme: 0,95 W/m²K
EnEV: 1,4 W/m²K
Einzelmaßnahme: 1,0 W/m²K
Notes: Vorgeschlagene Sanierungsmaßnahmen. Das Haus wird auf die Werte der Einzelmaßnahme saniert.

## Slide 10
Gas-Brennwertheizung, Hydr. Abgleich
Dach: Aufsparrendämmung U-Wert 0,14 W/m²K
Fassade WDVS U-Wert 0,20 W/m²K
Fussboden U-Wert 0,25 W/m²K
Fenster Uw-Wert 0,95 W/m²K
Haustür UD-Wert 1,3 W/m²K
Dachflächenfenster Uw-Wert 1,0 W/m²K
186,96€
191,58€
76,85€
273,11€
104,33€
127,86€
112,66€
454,54€
1.357,66€
255,38€
190,55€
660,61€
103,97€
113,27€
813,99€
108,65€

## Slide 11
Solarthermieanlage und Fußbodenheizung
Luftdichtheitstest
378 kWh/m²a * 138 m² = 52.164 kWh/a
62 kWh/m²a * 138 m² = 8.556 kWh/a
520,21€
3,171,57€

## Slide 12
Ein- oder Zweifamilienhaus
Eigentumswohnung
Mehrfamilienhaus
Wahlmöglichkeit
Investitionszuschuss
Darlehen
Voraussetzung: Bauantrag vor 01.02.1002
Programm 430
Programm 151/152
Programm 151: Effizienzhaus
Programm 152: Einzelmaßnahmen, Maßnahmenpakete
Fördermittel der KfW
Notes: Fördermittel der KfW - Was ist möglich.

## Slide 13
Einzelmaßnahme: 50.000€ pro Wohneinheit
KfW Effizienzhaus: 100.000€ pro Wohneinheit
maximale Fördersumme für ein Objekt
Typ | Zuschuss Programm 430 | Tilgungszuschuss Programm 151/152
KfW-Effizienzhaus 55 | 30% max. 30.000 pro WE | 27,5% max. 27.500 pro WE
KfW-Effizienzhaus 70 | 25% max. 25.000 pro WE | 22,5% max. 22.500 pro WE
KfW-Effizienzhaus 85 | 20% max. 20.000 pro WE | 17,5% max. 17.500 pro WE
KfW-Effizienzhaus 100 | 17,5% max. 17.500 pro WE | 15,0% max. 15.000 pro WE
KfW-Effizienzhaus 115 | 15% max. 15.000 pro WE | 12,5% max. 12.500 pro WE
Heizung-/Lüftungspaket | 15% max. 7.500 pro WE | 12,5% max. 6.250 pro WE
Einzelmaßnahmen | 10% max. 5.000 pro WE | 7,5% max. 3.750 pro WE
Effektivzins: 0,75%

## Slide 14
Einzelmaßnahme
Wärmedämmung von Wänden
Wärmedämmung von Dachflächen
Erneuerung von Fenster und Außentüren
Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage
Erneuerung der Heizungsanlage
Optimierung bestehender Heizungsanlagen (älter 2 Jahre)
Maßnahmenpakete
Heizungspaket
Lüftungspaket
KfW-Effizienzhaus
KfW-Effizienzhaus 115
KfW-Effizienzhaus 100
KfW-Effizienzhaus 85
KfW-Effizienzhaus 70
KfW-Effizienzhaus 55
KfW-Effizienzhaus Denkmal

## Slide 15
Dach | U besser 0,14 W/m²K | Dachflächenfenster UW besser 1,0 W/m²K
Fassade | U besser 0,20 W/m²K | 
Fenster | UW besser 0,95 W/m²K | Wand muß besser als Fenster sein i.d.R. nur ab Baujahr 1979 sonst weitere Maßnahmen
Hauseingangstür | UD besser 1,3 W/m²K | Wand muß besser als Tür sein i.d.R. nur ab Baujahr 1969 sonst weitere Maßnahmen
Heizung | Brennwerttechnik, Effizienzpumpen Heizflächen sind zu überprüfen, hydraulischer Abgleich, Optimierung der Heizkurve | 
Lüftung | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | 
Voraussetzungen Einzelmaßnahmen

## Slide 16
Kontaktaufnahme
Vor-Ort Beratung
gefördert vom BAFA
BAFA: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Fördermittelberatung
Online-Antrag
energetische Baubegleitung
Verwendungsnachweis

## Slide 17
Dach
Maßnahme | Vorteile | Kosten | Bauphysik | Wichtig
Aufsparren-Dämmung | erfolgt von außen, kein Verlust von Innenraum | 200-250€/m² | durchgehende Dämmung, keine Wärmebrücken | 
Zwischensparren-dämmung | Leicht zu montieren, günstig | 40-60€/m² | Sparren verschlechtern Ergebnis | Kann zu Problemen mit Feuchte führen
Untersparren-dämmung | Leicht zu montieren, günstig | 30-60€/m² | Verlust von Nutzfläche | Kann zu Problemen mit Feuchte führen
Dachboden-dämmung | Alternative wenn Dachboden kalt | 40-60€/m² | Kann auch begehbar ausgeführt werden, Verlust der verbleibenden Höhe | 

## Slide 18
Geringere Heizkosten
Besserer Hitzeschutz im Sommer
Verminderung der Wärmeverluste über den Dachboden
Dach
(3) Eigentümer von Wohngebäuden sowie von Nichtwohngebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, müssen dafür sorgen, dass zugängliche Decken beheizter Räume zum unbeheizten Dachraum (oberste Geschossdecken), die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 erfüllen, nach dem 31. Dezember 2015 so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Geschossdecke 0,24 Watt/(m2⋅K) nicht überschreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten Geschossdecke das darüber liegende Dach entsprechend gedämmt ist oder den Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genügt. Bei Maßnahmen zur Dämmung nach den Sätzen 1 und 2 in Deckenzwischenräumen oder Sparrenzwischenräumen ist Anlage 3 Nummer 4 Satz 4 und 6 entsprechend anzuwen- den.
(4) Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 erst im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang.
Auszug aus der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV)

## Slide 19
Fenster und Fassade
 | Polystrol-Polystrol-Hartschaum (EPS) EPS kommt bei der Fassadendämmung am häufigsten zum Einsatz. Es ist kostengünstig, sehr leicht zu verarbeiten und hat ausgezeichnete Dämmeigenschaften. Das Styrol-Granulat wird zu kleinen Polystyrolkugeln aufgeschäumt und diese in einer großen Blockform mit Heißdampf miteinander verschweißt. Aus den Blöcken werden anschließend die einzelnen Dämmplatten geschnitten. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit dieses Dämmstoffs: EPS-Dämmplatten sind so gut wie unverrottbar. | 63 %
 | Mineralwolle Wegen der hohen Brandsicherheit eignet sich Mineralwolle besonders bei erhöhten Brandschutzanforderungen und als Brandriegel bei WDVS auf EPS-Basis. Unter Zugabe von imprägnierenden Ölen und Kunstharzen werden Stein- oder Glaswollefasern bei hoher Temperatur zu Platten verschmolzen. | 23 %
 | Ökologische Dämmstoffe Manche Bauherren und Modernisierer interessieren sich auch für Dämmmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holzfaser, Kork oder Hanf. In Preis und Dämmwirkung reichen diese Dämmstoffe noch nicht ganz an die gängigen Materialien heran, sodass dickere Dämmschichten für vergleichbare Resultate notwendig sein können. Bei korrekter Planung sind diese ökologischen Dämmstoffe jedoch in vielen Fällen eine gute Alternative. | 

## Slide 20
Dämmung mit Hanf
https://www.caparol.de/im-fokus/waermedaemmung/capatect-system-natur.html
20cm Hanfdämmung -> U-Wert 0,182 W/m2K
www.caparol.de/hanfdaemmung

## Slide 21
 | Material | Materialpreis in € pro m2
 | Polystrol-Polystrol-Hartschaum (EPS) | 15…20
 | Mineralwolle | 20…25
 | Ökologische Dämmstoffe z.B. Hanf | ab 30

## Slide 23
Heizung
Heizung | Energieträger | Strom | CO₂-Emission | Kosten im Jahr
Gas-Brennwert | 11.593 kWh | 440 kWh | 2.604 kg | 836,85 €
Luft-Wasser Wärmepumpe | -> | 3.519 kWh | 2.094 kg | 1.055,70 €
Pellet-Heizung | 11.768 kWh | 538 kWh | 320 kg | 760,39 €
Gas-Brennwert + Solarthermie | 8.100 kWh | 535 kWh | 1.954 kg | 652,98 €
Heizlast = 3,4 kW

## Slide 25
Lüftungsanlage mit WRG
Quelle: Maico
Quelle: Lunos
Notes: Bei einer Altbausanierung ist der Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage einfach möglich - eine zentrale Lüftungsanlage erfordert die Installation von Luftführungen was im Altbau meist schwierig ist.

## Slide 26
Luftdichtheitsprüfung
Eine luftdichte Ausführung der Gebäudehülle ist Voraussetzung für einen hohen Wohnkomfort. Eine intakte Luftdichtheit der Gebäudehülle vermeidet Schäden an Bauteilen durch Kondensation und minimiert die Lüftungswärmeverluste. Für die einwandfreie Funktion einer Lüftungsanlage muß die Gebäudehülle luftdicht sein.
Die Luftdichtheit der Gebäudehülle wird mit einer "BlowerDoor"-Untersuchung überprüft. Dazu wird in eine Tür- oder Fensteröffnung mit Hilfe eines verstellbaren Rahmens ein Nylontuch luftdicht eingespannt. In den elastischen Kragen des Nylontuchs wird ein Gebläse eingesetzt und damit ein Unter- oder Überdruck erzeugt. Mit der Hand kann bereits überprüft werden, ob an Fugen und Anschlüssen Durchdringungen der Luftdichtheitsschicht stattfinden. Ein Luftgeschindigkeitsmessgerät (Thermoanemometer) erlaubt die Beurteilung der Leckage. Mit Rauch (Rauchstift oder Nebelgerät) kann die Luftströmung auch optisch sichtbar gemacht werden.
Notes: Eine Lüftungsanlage ist nur sinnvoll, wenn die Gebäudehülle auch entsprechend „dicht“ ausgeführt ist damit nur der geplante Luftwechsel (Lüftungsanlage oder Fenster) stattfindet.

## Slide 27
Leckagen suchen

## Slide 28
Energieberatung
Vor-Ort Beratung
Fördermittelberatung
KfW Anträge
Energetische Baubegleitung
Energieausweise für Wohn- und Nichtwohngebäude
Luftdichtheitsmessung (Blower-Door)
Thermographie
Dipl. Ing. Günter Dörrhöfer
Gebäudeenergieberater (HWK)
Eddersheimer Str. 28
65439 Flörsheim am Main
Telefon: 06145 3799 550
Mobil: 0151 105 165 17
Email: info@indigud.de
http://www.indigud.de